外科手术室麻醉机技术参数要求

1．报警参数：潮气量、分钟通气量、窒息报警，气道压力报警等。

2．双罐位，同时可兼容两种挥发罐。

3．呼吸机类型：气动电控型呼吸机。

*4．气体回路一体化设计，免工具拆装。

*5．屏幕数字显示实际参数、气道压力波形图。

6．通气模式包含以下四种：容量控制通气，压力控制通气，手动通气，自主呼吸。

7．麻醉回路：开放、半开放、半紧闭、全紧闭。

8．呼吸回路、二氧化碳吸收罐等可高温消毒，防止交叉感染。

*9．挥发罐出厂前一次性标定，无需维护。具有压力、流量、温度自动补偿功能，输出浓度恒定。

10．采用高精度的氧气，笑气双管流量计，流量计最小刻度不大于50ml , 适宜于低流量和微流量麻醉。

11．吸入和呼出端双高精度流量传感器，保证流量自动实时补偿。

12．监测参数:峰压、平均气道压、PEEP、分钟通气量、潮气量、呼吸频率等。