红蓝光治疗仪技术参数

1、 电源电压：90—250V，50/60Hz±5%

*2、 光源类型：LED高亮度半导体光源

＊3、 输出波长：415±10nm 或 633±10nm

＊4、 红光输出强度：≧100mW/cm2 ±20%

蓝光输出强度：≧40mW/cm2 ±20%

5、 输出波宽：蓝光：22±3nm

红光：20±3nm

*6、 光源寿命：蓝光≧1500h（半衰期寿命）

红光≧5000h（半衰期寿命）

7、 照射定时范围：0～90±20min

8、 治疗单元通风：≧5个轴流低噪音风扇通风

9、 制造认证：符合DIN EN ISO 9001和 EN 46001

符合IEC601-1，VDE 0750

10、MDD安全等级：IIA