气囊式体外反搏装置

技术参数

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 产品通过FDA注册、CE认证。 |
| 2 | 以心电R波为触发信号，以QRS波为判别依据，充排气和心动周期同步，且心电模块通过IEC60601-2-27检测和ANSI/AAMI EC13检测。 |
| 3 | 具有氧饱和度监测功能，在治疗中实时显示指脉波、反搏波及其比值（D/S比值）反映治疗效果，氧饱和度监测范围及精度：范围75%～80%，精度±4%；范围81%～100%，精度±2%； 氧饱度监测模块通过ISO80601-2-61检测。 |
| 4 | 采用触控平板电脑观察和操作。 |
| *5 | 心电、血氧采集和系统控制高度集成，产品通过EMC电磁兼容性检测。 |
| 6 | 电磁阀响应时间≤40ms。 |
| *7 | 采用进口空气压缩机+变频技术，噪音低于65dB。 |
| 8 | 显示界面实时显示心率、氧饱和度、充排气图形、设定压力值、实时治疗压力值、当前时间、治疗剩余时间等。 |
| 9 | 反搏比率：1：1或1：2；共模抑制比≥80dB； QRS波检测门限0.2mV。 |
| 10 | 具有多级序贯模式；当心率大于120bpm时，自动启动二级序贯充排气进行反搏，保障患者安全和精确治疗。 |
| 11 | 治疗时间1-60分钟可调。 |
| 12 | 心电和指脉波增益多级可调。 |
| 13 | 具有自动稳压功能，治疗压力与设定压力误差小于0.002MPa。 |
| 14 | 心率超过反搏限值时具有自动停止反搏功能，心率正常时自动恢复反搏。 |
| 15 | 具有《病员信息管理软件》，可存储治疗者心电、指脉、治疗压力等数据并提供打印功能。 |
| 16 | 可冻结治疗中显示图像，并能保存在病员数据库中并提供打印功能。 |
| 17 | 具有多重安全保护措施，充分保证安全治疗。 |
| 18 | 床体靠背高度可调节。 |
| 19 | 产品一体式注册，提供产品检验报告完整版。 |