眼震电图仪技术参数

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可测试功能 | 扫视试验、视跟踪试验、视动试验、凝视试验、静态位置性试验、动态位置性试验、瘘管试验、摇头试验、冷热试验； |
| *2 | 测试通道 | 双通道VNG测试，VNG可同时采集双眼信号； |
| 3 | 采集分辨率 | ≤0.1º； |
| 4 | 眼罩线性系数 | 水平1％，可测试全角度范围， 垂直1.2％，可测试全角度范围； |
| 5 | 眼球追踪范围 | 水平≥±30º，垂直≥±30º； |
| 6.1 | 软件功能 | 内建病人信息及测试结果数据库管理系统； |
| 6.2 |  | 内建标准数据库，可与测试结果同时显示； |
| 6.3 |  | 内建带有分析助理功能的测试报告模版； |
| 6.4 |  | 软件为中文操作界面，可打印中文检测报告； |
| 6.5 |  | 冷热试验中可将点状图和蝴蝶图同屏显示分析； |
| 6.6 |  | 内建眼动视频记录、回放、查看和存储系统； |
| *6.7 |  | 可直接控制视靶和冷热气刺激仪； |
| 6.8 |  | 用户可手动去除伪迹； |
| *7 | 视靶测距方式 | 超声波自动测量病人至视靶的距离； |
| 8 | 追踪与扫视 | ≥±16.7º； |
| 9 | 视动试验目标物数量 | ≥6个； |
| 10 | 眼罩 | 带有封闭式护目镜及固视测试灯，无需额外暗室条件，可同时采集双眼信号； |
| 11.1 | 前庭气体刺激器 | 温度范围：12～50℃数字显示； |
| 11.2 |  | 温度精确度：≤±0.3℃； |
| 11.3 |  | 时间范围：一定范围内可调； |
| 11.4 |  | 最大流量：＞9kg/min； |
| 11.5 |  | 安全特性：显示当前输出温度，温度过高时可自动切断； |
| 11.6 |  | 刺激控制：由刺激探头或脚踏开关控制。 |