实时动态胰岛素泵系统技术参数

胰岛素泵：

1.基础率最大值：≥34u/h；

2.基础率模式：≥3种；

3.基础率步长：≤0.1u/h；

4.大剂量输注方式：5种以上，常规，方波，双波，声响，遥控大剂量等；

5.最大血糖目标个数：≥7；

6.碳水化合物系数：≤8个；

7.胰岛素敏感系数：≤8个；

8.输注马达精度误差：≤±2%；

9.键盘锁定功能：有；

10.报警记录：可回顾报警记录；

11.防水等级：不低于IPX 7；

12.安全设置：独立的安全系统程序监视；

实时动态血糖监测:

13.实时显示血糖，血糖快速变化时，有箭头提示；

14.可查看血糖动态趋势图；

15.可以设置高低血糖报警；

16.和血糖仪平均误差≤0.3mmol/L；

17.相关系数≥0.9；

18.变异系数≤5%；